## Slide 1
반도체 공정(참고자료)
Notes: 안녕하십니까!
프로젝트지원그룹에서 IP Pjt 제안서 코칭 및 심의업무를 지원하고 있는 ○ ○ ○ 입니다.
오늘 제가 설명드릴 부분은 Smart型 IP Pjt 수행과 관련된 내용으로써 Smart의 의미, Smart型 IP Pjt의 정의와 과거 기술과의 차이점,
Pjt 적용사례, Pjt 수행시 고려해야 할 사항, 그리고 마지막으로 Pjt 수행과 관련한 지원사항 위주로 설명드리겠습니다.

## Slide 2
공정의 이해
■
공정의 이해
Wafer
Oxidation
(산화공정)
Photo
(포토공정)
Etching
(식각공정)
Deposition
(증착공정)
Metalization
(배선공정)
ESD
(품질검사)
Packaging
(포장공정)
Chamber
2
Chamber
1
Chamber
3
Chamber
2
Chamber
1
Chamber
3
Chamber
2
Chamber
1
Chamber
3
Chamber
2
Chamber
1
Chamber
3
품질검사
실시
1. Wafer : 모래에서 뽑은 광물을 정화하여 순도 99.999%의 규소 생성 후, 해당 시료를 이용하여 Wafer 생성
2. Oxidation : 반도체 내 구조를 형성하는 산화막을 생성하는 작업
3. Photo : 반도체의 구조(Pattern)을 Wafer 위로 옮기는 작업
4. Etching : 화학적/물리적 수단을 이용하여, : 반도체의 구조에 맞게 산화막 물질을 선택적으로 제거하는 단계
5. Deposition : 반도체 소자를 구동하기 위한 다양한 금속막(flm)을 형성하는 작업
6. Metallization : 반도체에 전기적인 특성을 부여하는 작업
7. Electrical Die Sorting (ESD) : 제작된 Wafer의 여러 가지 검사를 통해 품질을 확인하는 작업
8. Packing : 완성된 제품을 포장(Packing) 하는 단계
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 3
공정의 이해
Oxidation Process
750ºC ~ 1100ºC 에서 Oxide 산화물을 성장 시킴
산화물 : 반도체 공정에 필요한 물질로, 반도체 내 구조를 형성하는데 사용 (건물에 있어서 시멘트와 같은 역할)
  다른 전기적 Device를 보호하거나 서로 다른 Layer를 구분할 때, 또는 외부의 이물질로부터 IC를 보호할 때, 산화물을 길러 사용
2가지 Oxidation 방식이 존재
1) Wet : 수증기가 반응에 참여하는 방식 ( Si + 2H²O -> SiO² + 2H² ) / 첨가물이 Vapor
2) Dry : 산소가스가 반응에 참여하는 방식 ( Si + O² -> SiO² ) / 첨가물이 Gas
- Dry 방식보다 Wet 방식이 반응속도가 더 빠르나, Dry 방식이 산화물을 더욱 정확하게 생성 할 수 있음
- 산화물의 생성 속도(산화물이 쌓인 높이 nm) 는 시간과 온도에 비례
- Dry 방식과 Wet 방식에 따라서 첨가물이 다르게 들어감
데이터에선 Photo공정을 하기 전에 실시된 산화공정 데이터로, Dry 방식으로 작동된 경우와 Wet 방식으로 작동된 2가지 경우가 있음
Thickness 값이 700nm 이상일 때, 다음 Photo공정에서 문제없이 공정이 진행될 수 있음
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 4
공정의 이해
PhotoLithography Process
반도체 공정에서 가장 중요한 공정
반도체의 Pattern 을 Wafer 위로 옮기는(Transfer)작업
감광물질(Photo resist)를 Wafer위에 입힌 뒤, Mask를 이용하여 감광물질을 반응하게 하는 빛을 쏘아 구조를 형성하는 방식
Photo공정 내 8개의 Process가 존재
  Vapor Prime : Wafer를 준비하는 단계, Wafer를 증기에 노출시켜 표면을 Hydrophobic(소수성)을 띄도록 만든다.
      - Wafer에 이물질 제거 및 Resist를 쉽게 흡착 시킬 수 있도록 만든다.
  Spin Coat : Prime Wafer에 액체 Photo Resist 물질을 코팅한다.
      - Wafer를 회전판 위에 올려, 감광물질을 부으면서 회전판을 회전시켜 Resist 물질이 퍼지게 하는 작업
  Soft Bake : Coating의 쓰였던 용매를 제거하고 Wafer의 균일성 향상을 위해 Wafer를 굽는 작업
  Alignment and Exposure : Wafer에 감광물질에 빛을 쏘여, Pattern을 새기기 위햐여, 빛이 노출되는 부분을 조절하는 Mask를 위에 올려, Wafer와 Mask와 Light Source를 정렬하고, 빛을 노출시키는 과정
  Post-Exposure Bake (PEB) : 감광물질이 빛에 노출된 직후, Develop과정 전에 Wafer를 살짝 굽는 작업
  Develop : Photoresist 감광물질에 Pattern이 생성되는 단계로, Spin / Spray / puddle 방법을 이용해, Wafer에 Pattern을 남기는 과정
  Hard Bake : 남아있는 감광물질을 증발시키고, Resist와 wafer사이의 접착을 향상시키는 작업
  Develop Inspect : 품질 검증 및 오류를 수정하는 작업 , Line Critical Dimension 을 확인하여, Transfer 된 구조 간의 거리를 확인한다. 25~55nm 사이로 CD 값이 나와야 적절히 공정이 진행되었다고 판단
- 데이터에서는 2개의 파일로 나뉘어 져 있으며, Spin Coat과정과 Soft Bake과정이 하나의 파일로 되어있고, Exposure과정이 다른 하나의 파일로 구성되어 있다.
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 5
공정의 이해
PhotoLithography Process
Resolution : Lithography 과정에서 사용되는 중요한 지표로, 얼마나 미세한 Pattern을 구현하는가에 대한 척도
Lithography에서 Resolution과정이 Critical Dimension을 결정하는 가장 중요한 요인
Lithography 과정에서 UV Spectrum에 따라 Resolution이 달라짐
  G – Line / H – Line / I – Line
  Exposure : 단위 면적 당 Power x Time => Energy
Lithography에서 Resolution 수 있는 여러 가지 개선안을 찾는 것이 중요 (SCALPEL / IPL / DESIRE 등 .. )
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 6
공정의 이해
Etching Process
화학적/물리적 수단을 이용하여, Wafer 표면 위에 원하지 않는 물질을 선택적으로 제거 하는 단계
2가지 Process가 존재, Dry Etching / Wet Etching (현재 데이터에선, Dry Etching을 사용)
Dry Etching
  미세공정에 있어서 적합한 Process / 균일성이 좋으며, 매우 우수한 Profile (Etching된 Feature의 Sidewall 모양)
  Gas 형태의 Plasma를 제거하려는 부분에 노출, 물리/화학적 Process가 동시에 진행
  불소 기반의 Source를 이용해 Plasma형태로 변환
  첨가물엔 H²와 O²가 존재
핵심 Parameter :
  Etching Rate : Process가 진행되는 중, Wafer 표면에 Material이 제거되는 속도
  Etch Uniformity : Etching이 Wafer 표면에서 얼마나 균일하게 일어나는 지 파악
  Etch Selectivity : 다른 Material의 Etching Rate에 비해 Etching 되는 재료의 비율
      (동일한 조건에서 한 Film이 다른 Film에 비해 얼마나 빨리 Etching 되는가 나타내는 척도)
현재 주어져 있는 시간당 Etching Thickness를 이용해, Etching Rate를 계산하는 것이 중요
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 7
공정의 이해
Implantation Process
Wafer위에 전기적 특성을 부여하는 단계 , 반도체 결정구조에 Dopant (화학 물질에 도입되어 원래의 전기적 또는 광학적 특성을 변경시키는 미량의 불순물 원소)를 도입하여 전자적 특성을 부여
크게 2가지 타입의 공정이 존재, Thermal Diffusion과 Ion Implantation (현재 데이터는 Ion Implantation공정을 진행한 데이터)
  Thermal Diffusion : 시간과 온도에 따라 Si 격자구조를 통해 Dopant가 이동하며, 전자적 특성이 부여됨
  Ion Implantation : 고전압 이온충격을 통해 Dopant를 주입
Ion Implantation 물리적인 Process로 기본적으로 화학반응이 없음
Plasma를 먼저 생성한 뒤, 선택적으로 Ion을 전송하는 방식
Annealing 과정을 병행하여 진행
  Wafer 기판을 가열하면서, 원자의 격자 (Lattice) 사이에 손상된 부분을 수리 및 효과적인 Dopant 확산
  Furnace Annealing : 800 ~ 1000℃에서 약 30분간 가열, 광범위하게 Dopant를 확산
  Rapid Thermal Annealing (RTA) : 급속 열처리, Ar 또는 N²를 이용해 불필요한 Dopant의 확산을 줄임
  Furnace Annealing을 먼저 진행한뒤, 너무 많은 Dopant를 제어하기 위해, RTA를 실시
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.